## Slide 1
비디오 감시 카메라 내 사물 추적을 통한
골목길 교차로 사고 예방 시스템
길이 좁고 차도와 인도의 구분이 없는 골목길의 특성상 사각지대가 많고 보행자의 동선을 예측하기 힘들어 교통사고가 많이 발생하고 있다.
본 논문에서는 AI를 활용, 영상 내 사물을 추적하여 골목길에서의 사고를 예방하는 시스템을 제안한다.
해당 시스템은 Object - Detection & Tracking을 사용하여 보행자 및 차량을 식별ㆍ추적하여 두 개 이상의 사물이 동시에 교차로에 접근 시 사고 예방 알람을 발생시킨다.
이 시스템을 전국에 설치되어 있는 CCTV에 활용하면 추가적인 비용과 설치 시간에 제한 받지 않고 전국적으로 응용할 수 있을 것으로 기대된다.
Abstract
위험 상황을 감지하는 서버와 각 카메라와 구역의 정보를 저장하고 관리하는 데이터베이스, 카메라 영상을 처리하고 서버와 통신하는 임베디드 보드, LED 알람으로 구성되어 있다.
서버는 각 클라이언트와의 연결과 데이터베이스의 제어를 담당한다. 클라이언트로부터 물체 접근 결과를 수신하며, 이를 데이터베이스와 대조하여 위험상황 시 해당 구역에 지정된 LED에 알람을 전송한다.
데이터베이스는 구역 정보, 구역별 카메라 정보, 구역별 LED 정보를 저장하며 관리한다.
각 임베디드 보드는 서버의 클라이언트에 해당하며, 내장된 카메라를 통하여 실시간으로 영상 스트림을 받아들인다. 입력된 스트림에서 물체를 인식하여 접근 여부를 판별하고, 일정 거리 이하로 접근 시 서버로 접근 정보를 전달한다.
LED 알람은 서버로부터 위험 상황 신호를 전달받으면 점멸하여 실제 해당 지점의 보행자 혹은 차량에게 모퉁이에서 다른 차량이 접근 중이라는 정보를 전달한다.
System design
그림 2. 거리 계산 식
- (1)
- (2)
그림 1. 시스템 구성도.
김 형진1, 김 준영1, 박 주홍1, 심 재욱1, 김 정석 2, *고 석주1
1경북대학교, 2SK 텔레콤
Objective
교차로에서의 사고 방지를 위한 알람 시스템을 제안한다.
교차로 모퉁이에서 각각 사람과 차량 혹은 차량과 차량이 동시에 접근 시 이를 탐지하여 위험 알람을 표시하도록 한다.
실제 현재의 교통 CCTV 시스템에도 확장할 수 있도록 유연한 시스템 개발을 중점으로 둔다.
Conclusion
사각지대라는 보이지 않는 영역에서 발생할 수 있는 사고를 예방하는 시스템을 구축하여 예상치 못한 골목길 교통사고를 줄일 수 있다.
기존에 설치된 CCTV를 활용하여 골목길의 영상을 확보하고, 구현된 시스템으로 영상 정보를 처리할 수 있는 통합적인 환경을 제시함으로써 시장환경에 보다 효율적인 시스템서비스가 제공될 여지를 줄 수 있다.
해당 시스템 구현을 통해 단기간 내에 골목길 안전 시스템 체계 구축을 가능하게 함으로써 전체적인 교통사고율 감소를 달성할 수 있음을 기대한다.
openCV를 활용하여 스트리밍 데이터를 프레임 단위로 처리한다. 프레임 별로 Tensorflow의 Object-Detection 기능을 활용하여 프레임 내에서 인식되는 객체 중 사람과 차량만을 추출한다.
객체가 사고 발생 가능 범위 내로 진입함을 인식하기 위해서 사용자가 설정한 기준선에서부터 인식된 객체의 중심점 (A, B)까지의 이차원 평면에서의 유클리디안 거리 <그림 2-2>를 계산하여 차이를 측정하여 Object–Tracking 기능을 구현한다.
영상 내에서 인식된 객체별로 <표 1> 에 해당되는 Value 값을 설정한다. 해당 Value 값과 함께 영상을 촬영한 카메라 고유의 ID 값을 JSON 형식으로 데이터를 정제하여 서버로 전송한다.
Tensorflow의 Object-Detection 기능은 모델의 성능과 환경에 따라서 인식률의 차이가 존재하기 때문에 객체를 지속적으로 인식하지 못하는 한계점이 존재한다. (<그림 3>의 왼쪽 그림 참고)
따라서 클라이언트는 Value 값의 크기에 따라 우선순위를 설정하여 일정시간 내에 감지되는 우선순위가 제일 높은 Value 값을 서버로 전송한다. 클라이언트는 서버로 데이터를 전송하는 중에 지속적으로 영상 내의 객체를 인식하여 우선순위가 더 높은 객체가 인식될 경우 Value 값을 변경하고 전송시간을 다시 초기화한다. (<그림 3>의 오른쪽 그림 참고)
Client Process
표 1. 감지신호.
미검출 | 보행자 접근 | 차량 접근
-1 | 0 | 1
서버는 <표 1>의 정보를 카메라 고유 ID와 함께 전달받으며 검출 데이터가 발생했을 시 이를 데이터베이스에서 대조하여 같은 구역인지 판단한다. 같은 구역에서의 데이터를 2개 이상 수신하고 검출 데이터의 합이 1을 넘기게 되면 <표 2> 와 같이 위험 상황으로 판단, 해당 구역 알람에 신호를 전송한다
서버와 연동된 데이터베이스는 각 카메라별 고유 ID 와 구역별 ID, 알람 LED ID 를 관리한다. 해당 데이터베이스는 Camera 테이블과 Alarm 테이블로 구성된다.
Camera 테이블은 각 카메라 ID와 구역 ID 에 관련된 정보를 포함하고 있다.
Alarm 테이블은 구역 ID와 알람 LED ID 에 관련된 정보를 포함하고 있다.
서버는 데이터베이스 내의 Camera 테이블로부터 정보를 받아와서 카메라의 구역을 판단하고, Alarm 테이블로부터 정보를 받아 해당 구역의 위험 알림을 전달한다.
Server Process
Data 1 | Data 2 | 합
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 (Danger)
1 | 0 | 1 (Danger)
1 | 1 | 2 (Danger)
표 2. 위험 상황 감지 방식.
그림 3. 신호 지속 알고리즘.